2019年度朔州市县级城镇集中式生活

饮用水水源水质状况报告

# 一、监测情况

2019年，朔州市平鲁区、山阴县、应县、怀仁市和右玉县共监测9个在用城镇集中式生活饮用水地下水水源，监测频率为每半年一次，一年两次；2019年1～4季度，平鲁区监测1个在用城镇集中式生活饮用水地表水水源（大梁水库），监测频率为每季度一次，共四次，怀仁市监测1个在用城镇集中式生活饮用水地表水水源（金沙滩水库），监测频率为每季度一次，共监测四次。

- 监测点位

1、地表水水源：

在水源取水口至水厂的检查井（距取水口100米内）采样，采样深度为水面下0.5米。

2、地下水水源：

在抽水井或自来水厂汇水区采样。

- 监测项目

1、地表水水源：

基本监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的24个项基本项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；表2的补充项目5项：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰；表3的优选特定项目33项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（α）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、铊、钒，共62项。

2、地下水水源：

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等。

# 二、评价标准及方法

# （一）地表水水源

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办【2011】22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# （二）地下水水源

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因

子评价法进行评价。

# 三、评价结果

监测的9个在用集中式生活饮用水地下水水源中右玉县王家堡的硝酸盐氮浓度超过了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中硝酸盐氮Ⅲ类标准限值，为不达标水源，其余8个在用集中式生活饮用水地下水水源的全部水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，均为达标水源；2个地表水水源中平鲁区大梁水库的水质指标中除总氮外其他指标的检测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的相应标准限值要求，水质状况为基本达标；怀仁市金沙滩水库水质指标中总磷、总氮检测值均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的相应标准限值要求，为不达标水源（见附表）。

附表

2019年度朔州市县级城镇集中式

生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 达标 情况 | 超标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平鲁区 | 大梁 水库 | 地表水 | 基本 达标 | 总氮 | 每季度监测一次 |
| 2 | 平鲁区 | 白洋洼 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 3 | 平鲁区 | 下称沟 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 4 | 山阴县 | 水峪口 | 地下水 | 达标 | －- | 每半年监测一次 |
| 5 | 应 县 | 八里坡 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 6 | 怀仁县 | 赵 庄 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 7 | 怀仁县 | 二水厂 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 8 | 怀仁县 | 四水厂 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |
| 9 | 怀仁县 | 金沙滩水库 | 地表水 | 不达标 | 总氮、总磷 | 每季度监测一次 |
| 10 | 右玉县 | 王家堡 | 地下水 | 不达标 | 硝酸盐氮 | 每半年监测一次 |
| 11 | 右玉县 | 高墙框 | 地下水 | 达标 | － | 每半年监测一次 |