朔州市县级城镇集中式生活饮用水水源

2020年第三季度水质状况

一、监测情况

2020年三季度，怀仁市和平鲁区共监测2个在用集中式生活饮用水水源，即怀仁市金沙滩水库（北七里寨水厂入口）和平鲁区大梁水库，均为水库型地表水水源。

- 监测点位及频次

在水源取水口至水厂的检查井（距取水口100米内）采样，采样深度为水面下0.5米，每季度一次，一年四次。

- 监测项目

常规监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的23个项基本项目：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；

表2的补充项目5项：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰；

表3的优选特定项目33项：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（α）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、铊、钒，共62项；

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求进行评价，基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价，两个水源水质状况见下表：

朔州市县级城镇集中式生活饮用水水源2020年第三季度水质状况

| 序号 | 城市名 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀仁市 | 金沙滩水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮（超0.74倍） |
| 2 | 平鲁区 | 大梁水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮（超1.84倍）、 总磷（超1.64倍） |